# «БАРСЕТКА-С»

# Химическая ловушка

1. Назначение изделия

1.1 Химическая ловушка «Барсетка» (далее изделие) предназначена для создания условий, обеспечивающих оперативное задержание преступника непосредственно после совершения кражи.

1.2 При открывании, закрытого на молнию кармана барсетки, происходит выброс распыленной красящей композиции и включается звуковая сирена.

2. Технические характеристики

2.1 Расстояние выброса красящей композиции не менее 1,0 м.

2.2 Срабатывание изделия осуществляется от элемента питания напряжением       9 В, типа Крона.

2.3 Уровень звука сирены не менее 70 дБ.

2.3 Изделие предназначено для эксплуатации в помещениях с температурой окружающего воздуха от 0 до 50ºС.

3. Описание конструкции

3.1 Конструктивно изделие выполнено в виде барсетки, внутри которой установлены две пиротехнические капсулы «Купель» с красящей композицией, контактная пара, элемент питания и звуковая сирена.

При открывании закрытого на молнию кармана барсетки контакты замыкаются и происходит срабатывание изделия.

4. Указания по мерам безопасности

4.1 Запрещается применение изделия во взрывоопасных помещениях всех категорий и вблизи легковоспламеняющихся жидкостей.

4.2 Согласно экспертному заключению № 01-05/396 от 12.10.2000г Института Токсикологии Министерства здравоохранения РФ применение изделия безопасно для человека.

5. Подготовка и порядок работы изделия

5.1 Открыть барсетку. Положить в открытые карманы барсетки предметы камуфляжа (ручку, блокнот, визитки и.т.д.)

Закрытый на молнию карман не открывать.

5.2 Положить барсетку в месте возможного совершения хищения (магазин, автомобиль, сейф  и.т.д.). При открывании, закрытого на молнию кармана барсетки, происходит выброс специального химического вещества, окрашивая руки, одежду и  лицо преступника в ярко-красный цвет и включается звуковая сирена. Не смывается в течение продолжительного времени. Облегчает розыск преступника среди лиц подозреваемых в возможности совершения преступления.

5.3 Следует учитывать, что выбрасываемая красящая композиция практически не смывается с одежды, а также с предметов, имеющих хорошо впитывающую влагу поверхность, и по возможности принять меры для предотвращения порчи дорогостоящего имущества.

6. Транспортирование и хранение

6.1 Упакованные изделия могут перевозиться любым видом транспорта с предохранением их от попадания влаги. Условия транспортировки должны соответствовать требованиям группы 1ГОСТ15150.

6.2 Упакованные изделия следует хранить в сухих закрытых помещениях с температурой не ниже плюс 5 и не выше плюс 45ºС и относительной влажностью не выше 85%.

7. Гарантии изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия 1 год со дня отгрузки с предприятия, при соблюдении условий хранения.