# ИЗДЕЛИЕ «БАРСЕТКА -Р»

## Паспорт

1. Назначение изделия

1.1 Радиосигнальная ловушка «Барсетка-Р» (далее изделие) предназначена для предотвращения краж личного имущества граждан в общественных местах и создания условий для оперативного задержания преступника в случае совершения хищения.

2. Технические характеристики

2.1 Питание РПМД1 установленного в барсетке осуществляется от алкалинового элемента повышенной емкости А23 с напряжением 12В.

2.2 Несущая частота передачи РПМД – 433МГц.

2.3 Мощность передатчика 5 мВт.

2.4 Радиус действия на открытом пространстве до 100м.

(зависит от наличия препятствий на пути распространения радиосигнала и уровня электромагнитных помех в рабочей зоне изделия)

2.5 Цифровая кодировка сигнала РПМД.

2.6 Питание РПУ2 осуществляется от трех элементов питания типа АА.

2.7 Уровень звука сирены РПУ – 75 дБ.

2.8 РПУ имеет возможность выбора 16 вариантов мелодии сирены.

2.9 Материал корпуса РПУ АВS-пластик.

3. Описание конструкции

3.1 Конструктивно изделие выполнено в виде барсетки. Внутри одного из отделений барсетки установлены: контактная группа, РПМД и элемент питания.

4. Порядок установки

4.1 Открыть барсетку и положить в открытые отделения барсетки предметы камуфляжа: записную книжку, визитки, календарик, и.т.д.

4.2 РПМД находится в отделении барсетки закрытом на молнию. Закрытое на молнию отделение не открывать!

4.3 Положить барсетку в месте возможного совершения хищения (магазин, автомобиль, сейф  и.т.д.).

4.4 Установить элементы питания в батарейный отсек РПУ соблюдая полярность.

4.5 Установить РПУ в месте постоянного присутствия сотрудников службы охраны.

5. Принцип действия

5.1 При открывании закрытого на молнию отделения барсетки, леска выдергивает чеку и происходит замыкание контактов в цепи питания РПМД. Сигнал тревоги принимает РПУ и звуковой сиреной оповещает о факте хищения.

___________________

1 – РПМД – радиопередающее устройство малой дальности.

2 – РПУ – радиоприемное устройство малой дальности.

5.2 Цифровая кодировка сигнала РПМД обеспечивает возможность использования в одном помещении неограниченного количества изделий. Для идентификации сработавшего изделия может быть использована настройка 16 вариантов звука сирены  и дополнительная световая индикация сработавшего РПУ3.

6. Восстановление работоспособности изделия после срабатывания

6.1 Для восстановления работоспособности изделия после срабатывания, необходимо аккуратно при помощи небольшого пинцета вставить чеку между контактами контактной группы. При правильной установке чеки подача сирены РПУ должна прекратиться.

7. Транспортирование и хранение

7.1 Упакованные изделия могут перевозиться любым видом транспорта с предохранением их от попадания влаги. Условия транспортировки должны соответствовать требованиям группы 1 ГОСТ15150.

7.2 Упакованные изделия следует хранить в сухих закрытых помещениях с температурой не ниже 0 и не выше плюс 45ºС и относительной влажностью не выше 85%.

8. Гарантии изготовителя

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия 1 год со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

8.3 По истечении гарантийного срока  эксплуатации рекомендуется один раз в 6 месяцев проводить проверку срабатывания изделия. Для этого открыть закрытое на молнию отделение барсетки. Должна сработать сирена РПУ. Затем восстановить работоспособность изделия согласно п.6 настоящего паспорта. При отсутствии срабатывания сирены РПУ рекомендуется заменить элементы питания РПУ и повторить проверку. При повторном отсутствии срабатывания сирены РПУ рекомендуется произвести замену элемента питания РПМД на предприятии-изготовителе изделия.