### ИК-980

### Инфракрасный лазер с длиной волны 980 нм

1. Основные сведения

1.1. Инфракрасный лазер «ИК-980» предназначен для визуализации флуоресцентных средств, нанесенных на различные носители.

1.2. Изделие используется автономно.

1.3. «ИК-980»  представляет собой источник когерентного инфракрасного излучения - с максимумом свечения в области 980 нм.

1.4. Присутствие специальной метки может быть обнаружено по характерному зеленому свечению в месте ее нанесения при облучении лучом лазера с длиной волны 980 нм.

2. технические ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

2.1. «ИК-980» обеспечивает ИК-свечение с максимумом в области 980 нм.

2.2. Для питания изделия используются 2 источника питания типа «ААА»(в комплект поставки не входят).

2.3. Изделие работоспособно в диапазоне температур от минус 20°С до плюс 45°С.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ИК-лазер, тип | GPL-980 |
| --- | --- |
| Номинальная мощность, мВт | 200 |
| Питание | 1 аккумулятор тип 14500, 3,7 В |
| Рекомендуемое время непрерывной работы/ пауза, мин. | 5/15 |
| Вес, кг (без элементов питания) | 0,04 |
| Габариты, мм длина диаметр | 165 15 |

2.4.СОСТАВ КОМПЛЕКТА

- Инфракрасный лазер «ИК-980»   – 1 шт.;

- Руководство по эксплуатации, паспорт – 1 шт.

3. Подготовка изделия к работе

3.1. Извлеките осветитель из футляра. Выдержите его при комнатной температуре не менее 2 часов.

3.2. Вставьте источники питания в торцевую часть осветителя, строго соблюдая полярность.

3.3. Включите осветитель, нажав на кнопку на корпусе.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

4.1. Рекомендуется следующий режим работы осветителя: непрерывная работа в течение 5 минут, далее пауза в течение 15 минут.

4.2. Работу с осветителем рекомендуется проводить в затененном помещении.

4.3. Направляйте излучение осветителя на исследуемую поверхность.

5. Меры предосторожности

ВНИМАНИЕ!

НЕ НАПРАВЛЯЙТЕ ОСВЕТИТЕЛЬ В ГЛАЗА!

6.Сведения об утилизации

Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, после окончания срока службы не требует специальной утилизации.

Утилизация изделия осуществляется путем его демонтажа и разборки.

Изделие «ИК-980» драгоценных металлов не содержит.

7. ХРАНЕНИЕ

Изделие должно храниться в складском отапливаемом помещении в соответствии с ГОСТ В9.003 - 80.

Условия хранения:

1) температура окружающей среды от + 50 до минус 10(С;

2) относительная влажность 80% при 30(С;

3) атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст.;

4) отсутствие в помещении паров кислот, щелочей и агрессивных примесей.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование изделия должно производиться в транспортной таре любым видом транспорта (авиационным - в герметичных отсеках) при условии защиты от воздействия атмосферных осадков.

При транспортировании не допускать падения и резких ударов, приводящих к механическим повреждениям.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения на открытой площадке по ГОСТ В9.003-80.

В части воздействия механических факторов соответствовать ГОСТ В20.57.310–98, в средних условиях.