### «ИСКРА-365»

### Люминесцентное метящее средство в распылителе

### со свечением в области 365 нм

### НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Средство ИСКРА-365 предназначено для выявления фактов несанкционированного доступа, а также случаев хищения. Может наноситься на внутреннюю поверхность кошельков,  документы, ручки и органы управления автомобиля, другие предметы, состояние и местонахождение которых необходимо определить или проследить. При прикосновении к таким предметам на руках злоумышленника остается некоторое количество препарата. При последующем контакте пальцев рук, на которых имеется препарат ИСКРА-365, с различными поверхностями на них остаются пальцевые отпечатки, видимые при освещении ультрафиолетовым фонарем с длиной волны 365 нМ.

ИСКРА-365  - люминесцентная композиция в виде запасного раствора и дозатора-распылителя. Действующее вещество - невидимое при обычном освещении и обладающее повышенной адгезией к кожному покрову человека.

Способ применения

Вынуть колбочку из корпуса, открутить головку распылителя и заправить колбочку дозатора, используя запасной раствор. После интенсивного встряхивания, метящее средство распыляется тонким слоем на поверхность контролируемого объекта с расстояния 25-30 см.

Выявление маркера производится при освещении ультрафиолетовым фонарем с длиной волны 365 нм.

Емкость распылителя - 5 мл.

Площадь поверхности, обрабатываемой одной заправкой (1 кв.м.

Меры предосторожности

- хранить запасной раствор в холодильнике при температуре около +4(С (отделение для овощей).

- после распыления избыток средства слить из дозатора в сосуд с запасным раствором, форсунку дозатора промыть ацетоном. Разбавление рабочего раствора возможно ацетоном или  спиртом (или их смесью 1:1).

- ВНИМАНИЕ! УДАЛЕНИЕ СРЕДСТВА С ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ ДО ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ НЕВОЗМОЖНО.