# ИЗДЕЛИЕ «КАТАПУЛЬТА»

## Паспорт

1. Назначение изделия

1.1 Изделие «Катапульта» (далее изделие) предназначено для распыления специальной красящей композиции  (далее СКК).

1.2 Изделие «Катапульта» срабатывает при резком выдергивании нити терочного заряда.

1.3 Изделие предназначено для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 10ºС до 45ºС.

2. Технические характеристики

2.1 Расстояние выброса красящей композиции не менее 1,5 м.

2.2 Площадь распыления СКК:

- на расстоянии 0,5м, не менее ……………………… 0,5 м2;

- на расстоянии 1,5м, не менее ……………………… 1,5 м2;

2.3 Масса, не более ……………………………………… 15гр;

2.4 Габаритные размеры: диаметр ……………….…… 21 мм;

длина ………………..….….. 58 мм.

3. Описание конструкции

3.1 Конструктивно изделие состоит из цилиндрического корпуса, внутри которого установлена капсула с СКК и терочным зарядом и хомута, предназначенного для крепления изделия.

4. Указания по мерам безопасности

4.1 Запрещается применение изделия во взрывоопасных и пожароопасных помещениях всех категорий и вблизи легковоспламеняющихся жидкостей и материалов.

4.2 Не располагать изделие на расстоянии менее 500 мм от глаз.

4.3 Согласно экспертному заключению № 01-05/396 от 12.10.2000г Института Токсикологии Министерства здравоохранения РФ применение изделия безопасно для человека.

5. Подготовка изделия к работе

5.1 	Изделие устанавливается самостоятельно или с использованием камуфляжа для блокировки отдельных объектов и предметов (сейф, ящик стола, дверной проем).

5.2 Крепление изделия на месте производится при помощи хомута, входящего  в комплект поставки.

5.3 Нить терочного заряда надежно закрепить на контролируемой поверхности (дверца шкафа, сейфа, кассы, дверь в кабинет). При этом предусмотреть возможность открепления нити от контролируемой поверхности, при необходимости воспользоваться (шкафом, сейфом, кабинетом). При необходимости нить терочного заряда можно удлинить, привязав к ней дополнительный отрезок прочной нити.

6. Порядок работы

6.1 В случае несанкционированного вскрытия объекта или кражи блокированного предмета происходит выдергивание нити терочного заряда, что приводит к мгновенному  выбросу СКК.

7. Транспортирование и хранение

7.1 Упакованные изделия могут перевозится любым видом транспорта с предохранением их от попадания влаги. Условия транспортировки должны соответствовать требованиям группы 1ГОСТ15150.

7.2 Упакованные изделия следует хранить в сухих закрытых помещениях с температурой не ниже плюс 5 и не выше плюс 45ºС и относительной влажностью не выше 85%.

8. Гарантии изготовителя

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия 2 года со дня отгрузки с предприятия, при соблюдении условий хранения.