«Кошелек-М»

Химическая ловушка

1. Назначение изделия

1.1 Химическая ловушка «Кошелек-М» (далее изделие) предназначена для создания условий, обеспечивающих оперативное задержание преступника непосредственно после совершения кражи.

1.2 При открывании, закрытого на молнию кармана кошелька, происходит выброс распыленной красящей композиции.

2. Технические характеристики

2.1 Расстояние выброса красящей композиции не менее 1,0 м.

2.2 Срабатывание изделия осуществляется от элемента питания напряжением 1,5 В, типоразмера АА (R06).

2.3 Изделие предназначено для эксплуатации в помещениях с температурой окружающего воздуха от 0 до 45ºС.

3. Описание конструкции

3.1 Конструктивно изделие выполнено в виде мужского кошелька портмоне, внутри основного кармана для денег которого установлена пиротехническая капсула «Купель» с красящей композицией, контактная пара и элемент питания.

При открывании закрытого на молнию кармана кошелька контакты замыкаются и происходит срабатывание изделия.

4. Указания по мерам безопасности

4.1 Запрещается применение изделия во взрывоопасных помещениях всех категорий и вблизи легковоспламеняющихся жидкостей.

4.2 Согласно экспертному заключению № 01-05/396 от 12.10.2000г Института Токсикологии Министерства здравоохранения РФ применение изделия безопасно для человека.

5. Подготовка и порядок работы изделия

5.1 Открыть кошелек и положить в открытые отделения кошелька предметы камуфляжа: визитки, календарик, и.т.д.

Закрытый на молнию карман не открывать!

5.2 Перед закрытием помещения (магазина) положить кошелек на место, где он наверняка будет замечен преступником. При открывании, закрытого на молнию кармана кошелька, происходит выброс специального химического вещества окрашивая руки, одежду и  лицо преступника в ярко-красный цвет. Не смывается в течение продолжительного времени. Облегчает розыск преступника среди лиц подозреваемых в возможности совершения преступления.

5.3. Для получения четких отпечатков пальцев человека, пытавшегося открыть бумажник, рекомендуется перед установкой кошелька протереть тряпкой, смоченной в спиртовом растворе, специальный прозрачный пластиковый элемент, вшитый во внутреннюю часть кошелька.

5.4 Следует учитывать, что выбрасываемая красящая композиция практически не смывается с одежды, а также с предметов, имеющих хорошо впитывающую влагу поверхность, и по возможности принять меры для предотвращения порчи дорогостоящего имущества.

6. Транспортирование и хранение

6.1 Упакованные изделия могут перевозится любым видом транспорта с предохранением их от попадания влаги. Условия транспортировки должны соответствовать требованиям группы 1ГОСТ15150.

6.2 Упакованные изделия следует хранить в сухих закрытых помещениях с температурой не ниже плюс 5 и не выше плюс 45ºС и относительной влажностью не выше 85%.

7. Гарантии изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия 1 год со дня отгрузки с предприятия, при соблюдении условий хранения.

7.3 По истечении гарантийного срока эксплуатации рекомендуется произвести замену элемента питания изделия на предприятии изготовителе.