# ИЗДЕЛИЕ «КОЛЬЕ-Р»

## Паспорт

1. Назначение изделия

1.1 Радиосигнальная ловушка «Колье-Р» (далее изделие) предназначена для предотвращения краж ювелирных изделий и создания условий для оперативного задержания преступника в случае совершения хищения.

2. Технические характеристики

2.1 Питание РПМД1 установленного в ювелирном футляре осуществляется от алкалинового элемента повышенной емкости А23 с напряжением 12В.

2.2 Несущая частота передачи РПМД – 433МГц.

2.3 Мощность передатчика 5 мВт.

2.4 Радиус действия на открытом пространстве 100м.

2.5 Цифровая кодировка сигнала РПМД.

2.6 Питание РПУ2 осуществляется от трех элементов питания типа АА.

2.7 Уровень звука сирены РПУ – 75 дБ.

2.8 РПУ имеет возможность выбора 16 вариантов мелодии сирены.

2.9 Материал корпуса РПУ АВS-пластик.

3. Описание конструкции

3.1 Конструктивно изделие выполнено в виде ювелирного футляра. Внутри ювелирного футляра установлен РПМД и элемент питания.

4. Порядок установки

4.1 Установить элементы питания в батарейный отсек РПУ соблюдая полярность.

4.2 Вынуть ювелирный футляр и подставку из упаковочной коробки и, не меняя положение футляра относительно подставки установить футляр на подставку, так чтобы риски на задней стороне футляра и подставки располагались друг над другом.

4.3 Для проверки работоспособности изделия приподнять футляр над подставкой. Должна включиться сирена РПУ. Это подтверждает работоспособность изделия. Установить ювелирный футляр на подставку, так чтобы риски на подставке и футляре совпали. Сирена РПУ должна прекратиться.

4.4 Для дополнительного камуфляжа изделия можно положить в футляр имитацию ювелирного украшения под золото, а  также приклеить к чеке расположенной внутри ювелирного футляра фирменную этикетку к ювелирному украшению.

4.5 Положить ювелирный футляр с подставкой в месте возможного совершения хищения (витрина магазина, сейф, ящик стола и.т.д.).

4.6 Установить РПУ в месте постоянного присутствия сотрудников службы охраны.

5. Принцип действия

5.1 При открывании футляра или при снятии футляра с подставки происходит замыкание контактов в цепи питания РПМД. Сигнал тревоги принимает РПУ и звуковой сиреной оповещает о факте хищения.

___________________

1 – РПМД – радиопередающее устройство малой дальности.

2 – РПУ – радиоприемное устройство малой дальности.

5.2 Цифровая кодировка сигнала РПМД обеспечивает возможность использования в одном помещении неограниченного количества изделий. Для идентификации сработавшего изделия используется световая индикация сработавшего РПУ.

6. Восстановление работоспособности изделия после срабатывания

6.1 Если срабатывание изделия было вызвано снятием футляра с подставки, необходимо установить футляр на подставку согласно п4.2 настоящего паспорта. Подача сирены РПУ должна прекратиться

6.2 Если срабатывание изделия было вызвано открыванием футляра, необходимо приоткрыть футляр на 2-3 см и аккуратно небольшим пинцетом вставить чеку  в разрез расположенный в передней части подложки на которой размещается ювелирное украшение.  Установить футляр на подставку согласно п4.2 настоящего паспорта. Подача сирены РПУ должна прекратиться.

7. Транспортирование и хранение

7.1 Упакованные изделия могут перевозиться любым видом транспорта с предохранением их от попадания влаги. Условия транспортировки должны соответствовать требованиям группы 1 ГОСТ15150.

7.2 Упакованные изделия следует хранить в сухих закрытых помещениях с температурой не ниже 0 и не выше плюс 45ºС и относительной влажностью не выше 85%.

8. Гарантии изготовителя

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия 2 года со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

8.3 По истечении гарантийного срока  эксплуатации рекомендуется один раз в 6 месяцев проводить проверку срабатывания изделия. Для этого снять ювелирный футляр с подставки. Должна сработать сирена РПУ. Затем восстановить работоспособность изделия согласно п.6.1 настоящего паспорта. При отсутствии срабатывания сирены РПУ рекомендуется заменить элементы питания РПУ и повторить проверку. При повторном отсутствии срабатывания сирены РПУ рекомендуется произвести замену элемента питания РПМД на предприятии-изготовителе изделия.