Изделие «Корд»

1. Назначение изделия

1.1 Изделие «Корд» (далее изделие) предназначено для предотвращения краж в магазинах, складах, гаражах и др. помещениях.

2. Технические характеристики

2.1 Активное вещество – слезоточивый газ CS.

2.2. Время распыления – 5 сек.

2.3 Рекомендуемая площадь охраняемого помещения – до 30 кв. метров.

2.4 Изделие предназначено для эксплуатации в помещениях с температурой окружающего воздуха от  - 20 до + 50ºС.

3. Описание конструкции

3.1 Конструктивно изделие представляет собой стандартный газовый баллончик и специальный исполнительный механизм.

Изделие срабатывает при выдергивании предохранительной чеки исполнительного механизма.

4. Указания по мерам безопасности

4.1 Запрещается применение изделия вблизи открытого огня и раскаленных предметов.

4.2. Предохранять изделие от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания свыше 50 ºС.

4.3.  Не применять изделие в продуктовых магазинах.

4.4. Беречь от ударов, не разбирать, не давать детям.

5. Подготовка и порядок работы изделия

5.1 Изделие закрепить вертикально, исполнительным механизмом к верху, на стене защищаемого помещения, на расстоянии 5-10 см от пола, при помощи шурупов прилагаемых в комплекте изделия.

Поперек помещения от изделия Корд к противоположной стене протянуть леску с чекой.  Конец лески крепится к противоположной от места крепления изделия стене, при помощи небольшого карабина. Длину лески можно увеличить или уменьшить при необходимости. При несанкционированном проходе через помещение, злоумышленник задевает ногой леску, чека выдергивается и приводит к срабатыванию исполнительного механизма газового баллончика. Присутствие злоумышленника в помещении становится не возможным и он стремится максимально быстро покинуть помещение.

Для возобновления работы в помещении необходимо открыть двери и окна и проветрить помещение.

6. Отключение изделия

Отсоединить карабин от места крепления и аккуратно смотать леску (охранный шлейф). Избегать резких рывков.

7. Транспортирование и хранение

7.1 Упакованные изделия могут перевозиться любым видом транспорта с предохранением их от попадания влаги. Условия транспортировки должны соответствовать требованиям группы 1ГОСТ15150.

7.2 Упакованные изделия следует хранить в сухих закрытых помещениях с температурой не ниже плюс 5 и не выше плюс 45ºС и относительной влажностью не выше 85%.

8. Гарантии изготовителя

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия 1 год со дня отгрузки с предприятия, при соблюдении условий хранения.

8.3 Слезоточивый газ в данной концентрации безопасен для здоровья человека. Если Вы подверглись действию слезоточивого вещества, знайте:     Сколь сильно бы Вы не страдали, действие вещества скоро пройдет, не требуя врачебной помощи, не оставив никаких вредных последствий. Смертельное поражение возможно при одновременном срабатывании 70 тысяч изделий в Вашем помещении.