«Кукла-П»

Химическая ловушка

1. Назначение изделия

1.1 Химическая ловушка «Кукла-П» (далее изделие) предназначена для предотвращения краж из сейфов, касс, шкафов, ящиков столов и.т.п., а также для облегчения розыска и своевременного задержания преступника в случае совершения хищения.

2. Технические характеристики

2.1 В качестве красящей композиции используется специальное химическое вещество (СХВ) порошок «родамин».

2.2 Расстояние выброса красящей композиции 20-30 см.

2.3 Изделие предназначено для эксплуатации в помещениях с температурой окружающего воздуха от минус 5  до плюс 50ºС.

3. Описание конструкции

3.1 Конструктивно изделие выполнено в виде банковской пачки купюр, перевязанной банковской упаковочной лентой. Внутри пачки установлены две капсулы с СХВ порошком родамин.

4. Указания по мерам безопасности

4.1 Запрещается подвергать изделие воздействию механических нагрузок (ударов) во избежание преждевременного разрушения оболочки капсул с СХВ и высыпания порошка. Запрещается сгибать и складывать пополам пачки купюр.

4.2 Согласно экспертному заключению № 01-05/396 от 12.10.2000г Института Токсикологии Министерства Здравоохранения РФ применение изделия безопасно для человека.

5. Порядок работы изделия

5.1 Перед закрытием помещения (магазина) положить изделие «Кукла-П» на место, где оно наверняка будет замечено и украдено преступником. При вскрытии банковской упаковочной ленты пачки купюр оболочка капсул разрушается и происходит выброс СХВ  порошка родамин, окрашивая руки, и одежду преступника в ярко-красный цвет. Не смывается в течение продолжительного времени. Облегчает розыск преступника среди лиц подозреваемых в возможности совершения преступления.

5.2 Следует учитывать, что выбрасываемая красящая композиция практически не смывается с одежды, а также с предметов, имеющих хорошо впитывающую влагу поверхность, и по возможности принять меры для предотвращения порчи дорогостоящего имущества.

6. Транспортирование и хранение

6.1 Упакованные изделия могут перевозиться любым видом транспорта с предохранением их от попадания влаги. Условия транспортировки должны соответствовать требованиям группы 1 ГОСТ15150.

6.2 Упакованные изделия следует хранить в сухих закрытых помещениях с температурой не ниже плюс 5 и не выше плюс 45ºС и относительной влажностью не выше 85%.

7. Гарантии изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия 1 год со дня отгрузки с предприятия.