# ИЗДЕЛИЕ «КУКЛА-Р»

## Паспорт

1. Назначение изделия

1.1 Радиосигнальная ловушка «Кукла-Р» (далее изделие) предназначена для предотвращения краж из сейфов, касс, шкафов, ящиков столов и.т.п., и создания условий для оперативного задержания преступника в случае совершения хищения.

2. Технические характеристики

2.1 Питание РПМД1 установленного в имитации банковской пачки денег осуществляется от алкалинового элемента повышенной емкости А23 с напряжением 12В.

2.2 Несущая частота передачи РПМД – 433МГц.

2.3 Мощность передатчика 5 мВт.

2.4 Радиус действия на открытом пространстве до 100м.

(зависит от наличия препятствий на пути распространения радиосигнала и уровня электромагнитных помех в рабочей зоне изделия)

2.5 Цифровая кодировка сигнала РПМД.

2.6 Питание РПУ2 осуществляется от трех элементов питания типа АА.

2.7 Уровень звука сирены РПУ – 75 дБ.

2.8 РПУ имеет возможность выбора 32 вариантов мелодии сирены.

2.9 Материал корпуса РПУ АВS-пластик.

3. Описание конструкции

3.1 Конструктивно изделие (кукла) выполнено в виде пачки денег, перевязанной банковской упаковочной лентой (бандеролью). Внутри пачки установлен РПМД,  элемент питания и контактная группа.

4. Порядок установки

4.1 Перед установкой изделия необходимо аккуратно ( не выдергивая чеки) освободить конец лески с лепестком и чеку, приклеенные белым скотчем к упаковочной бандероли на нижней стороне куклы. Для этого необходимо аккуратно отклеить скотч от бандероли и удалить его. Лепесток служит только для удобства крепления лески.

ВНИМАНИЕ! Избегайте натяжения лески, так как это может привести к выдергиванию чеки и срабатыванию изделия.

4.2 Жестко прикрепить конец лески с лепестком к поверхности (полка сейфа, шкафа и.т.д.) в месте где будет лежать кукла. Положить куклу на место крепления лепестка и спрятать леску под куклой. Изделие срабатывает при любом направлении изъятия куклы.

4.3 Установить элементы питания в батарейный отсек РПУ соблюдая полярность.

4.4 Установить РПУ в месте постоянного присутствия сотрудников службы охраны.

___________________

1 – РПМД – радиопередающее устройство малой дальности.

2 – РПУ – радиоприемное устройство малой дальности.

5. Принцип действия

При изъятии изделия леска выдергивает чеку и происходит замыкание контактов в цепи питания РПМД. Сигнал тревоги принимает РПУ и звуковой сиреной оповещает о факте изъятия куклы.

Цифровая кодировка сигнала РПМД обеспечивает возможность использования в одном помещении неограниченного количества изделий. Для идентификации сработавшего изделия может быть использована настройка 32 вариантов звука сирены  и дополнительная световая индикация сработавшего РПУ.

6. Восстановление работоспособности изделия после срабатывания

6.1 Для восстановления работоспособности изделия после срабатывания, необходимо аккуратно отогнуть уголок банковской ленты и верхней купюры в месте надреза на нижней стороне куклы. Аккуратно при помощи небольшого пинцета вставить чеку между контактами контактной группы. При правильной установке чеки подача сирены РПУ должна прекратиться.

7. Транспортирование и хранение

7.1 Упакованные изделия могут перевозиться любым видом транспорта с предохранением их от попадания влаги. Условия транспортировки должны соответствовать требованиям группы 1 ГОСТ15150.

7.2 Упакованные изделия следует хранить в сухих закрытых помещениях с температурой не ниже 0 и не выше плюс 45ºС и относительной влажностью не выше 85%.

8. Гарантии изготовителя

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2. Гарантийный срок хранения изделия – 1 год со дня отгрузки с предприятия.-изготовителя.

8.3 Гарантийный срок эксплуатации изделия 1 год, при соблюдении условий хранения.

8.4 По истечении гарантийного срока  эксплуатации рекомендуется один раз в 6 месяцев проводить проверку срабатывания изделия. Для этого имитировать хищение куклы. Должна сработать сирена РПУ. Затем восстановить работоспособность изделия согласно п.6 настоящего паспорта. При отсутствии срабатывания сирены РПУ рекомендуется заменить элементы питания РПУ и повторить проверку. При повторном отсутствии срабатывания сирены РПУ рекомендуется произвести замену элемента питания РПМД на предприятии-изготовителе изделия.