ИЗДЕЛИЕ «КУПЕЛЬ-МГ»

1. Назначение изделия

1.1 Изделие «Купель-МГ» (далее изделие) предназначено для распыления слезоточивого газа.

1.2 Изделие «Купель-МГ» срабатывает при подключении электроконтактов изделия к элементу питания с номинальным напряжением не менее 1,5В.

1.3 Изделие предназначено для эксплуатации в помещениях с температурой окружающего воздуха от 0ºС до 45ºС.

2. Технические характеристики

2.1 Расстояние выброса слезоточивого газа не менее 1,0 м.

2.2 Площадь распыления:

- на расстоянии 0,5м, не менее ……………………… 0,5 м2;

- на расстоянии 1,0м, не менее ……………………… 1,0 м2;

2.3 Масса, не более ……………………………………… 15гр;

2.4 Габаритные размеры: диаметр ……………….…… 19 мм;

длина (без проводов) ….….. 53 мм.

2.5 Ток  необходимый для

срабатывания изделия, не менее ………………………. 0,35 А.

3. Описание конструкции

3.1 Конструктивно изделие состоит из цилиндрического корпуса, внутри которого установлена капсула с слезоточивым газом и электрозаряд, и хомута, предназначенного для крепления изделия.

4. Указания по мерам безопасности

4.1 Запрещается применение изделия во взрывоопасных помещениях всех категорий и вблизи легковоспламеняющихся жидкостей.

4.2 Не располагать изделие на расстоянии менее 150 мм от глаз.

5. Подготовка изделия к работе

5.1 	Изделие устанавливается самостоятельно или с использованием камуфляжа для блокировки отдельных объектов и предметов (сейф, ящик стола, дверной проем, пачка денег).

5.2 Крепление изделия на месте производится при помощи хомута, входящего  в комплект поставки.

5.3 При блокировке объектов или предметов, изделие контактами своих проводов последовательно включается в электрическую цепь с элементом питания (вне зависимости от полярности) и механическим (контактная группа и чека) или электромагнитным (геркон и магнит) переключателем, контакты которого замыкаются при несанкционированном вскрытии обьекта.

5.4 В качестве источника питания могут быть использованы элементы  АА 1,5В и другие.

6. Порядок работы

6.1 В случае несанкционированного вскрытия объекта или кражи блокированного предмета происходит замыкание контактов переключателя, что приводит к мгновенному срабатыванию электрозаряда и выбросу слезоточивого газа.

7. Транспортирование и хранение

7.1 Упакованные изделия могут перевозится любым видом транспорта с предохранением их от попадания влаги. Условия транспортировки должны соответствовать требованиям группы 1ГОСТ15150.

7.2 Упакованные изделия следует хранить в сухих закрытых помещениях с температурой не ниже плюс 5 и не выше плюс 45ºС и относительной влажностью не выше 85%.

8. Гарантии изготовителя

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия 1 год со дня отгрузки с предприятия, при соблюдении условий хранения.