Перед применением изучи инструкцию! УСТРОЙСТВО РАСПЫЛИТЕЛЬНОЕ ОХРАННОЕ (раздражающего и слезоточивого действия) Инструкция по эксплуатации

ИЗДЕЛИЕ «КУПОЛ»

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Устройство распылительное охранное (в дальнейшем изделие) предназначено для временного выведения из строя или затруднения преступных действий правонарушителей, проникших в охраняемое помещение, путем распыления раздражающего вещества. При подаче на изделие управляющего электрического сигнала от различных видов охранной и охранно-пожарной сигнализации происходит разогрев мостика накаливания, за счет чего воспламеняется пиротехническая смесь и распыляется содержащееся в ней раздражающее вещество. В течение нескольких десятков секунд вещество распространяется по всему помещению и при попадании в глаза или носоглотку мгновенно выводит из строя правонарушителя. Действие вещества бесследно проходит в течение часа, не требуя врачебного вмешательства. Смертельное поражение невозможно, так как для этого требуется в десятки тысяч раз передозировать вещество. Раздражающее вещество не оставляет  копоти, не вызывает коррозии и не вредит радиоэлектронной аппаратуре.

Предусмотрено подключение изделия к системам сигнализации, реагирующим на изменение сопротивления шлейфа контроля несанкционированного вскрытия изделия. При этом злоумышленное повреждение внутренних частей изделия и токоподводящего провода становится невозможным без видимого повреждения корпуса изделия или контрольной мембраны.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Наименование раздражающего вещества- АЛГОГЕН (разрешено к применению распоряжением КМУ № 352-р
от 28.06.1997г).

2.2. Данная модификация изделия рассчитана на заражение 5 м3   или 30 м3   воздуха (указано на контрольной мембране).

2.3. Электрическое сопротивление мостика накаливания- от 2 до 3 Ом.

2.4. Параметры электрического сигнала, вызывающего срабатывание:

-напряжение на изделии от 5 до 24 В;

-длительность управляющего импульса не менее 2 секунд.

После срабатывания изделие тока не потребляет.

2.5. Ток, не вызывающий срабатывания в течение 5 минут- не более 0,05 А (для безопасного испытания изделий).
Не допускается более длительная подача на изделие тока, не вызывающего срабатывание.

2.6. Вид климатического исполнения- У 3 по ГОСТ 15150.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

-изделие в сборе- 1шт.

-крепежные шурупы- 2шт.

-Инструкция по эксплуатации- 1шт.

В комплект может входить декоративная крышка.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Изделия должны реализовываться лицам не моложе 18 лет.

4.2. Изделия должны монтироваться внутри закрываемого на замок помещения, на высоте не менее 2,4 м от пола. Количество и модификация изделий должны соответствовать объему охраняемого помещения. В помещениях большего объема должно равномерно размещаться пропорционально большее количество изделий, при этом изделия могут соединяться параллельно. Запрещается устанавливать изделия в помещениях для хранения легковоспламеняющихся материалов, пищевых продуктов и лекарств, в детских учреждениях, в многоквартирных жилых домах, когда срабатывание изделия может причинить вред другим людям. При установке изделия в жилом помещении рекомендуется подключать его к высококачественной системе сигнализации, исключающей ложные срабатывания.

4.3. При подключении изделия соединительный провод подключают сначала к изделию, и только затем- к системе управления изделием. Запрещается производить пайку внутри корпуса изделия.

4.4. Не допускаются удары и падение изделий без упаковки. Не допускается попадание воды внутрь изделия.

4.5. После срабатывания изделия необходимо провести дегазацию помещения в соответствии с п.6, после чего заменить сработавшее изделие. Демонтаж сработавшего изделия проводить в резиновых перчатках.

4.6. Запрещается разбирать изделия и давать их детям.

5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Устройство изделия показано на рис.1.

5.2. Для монтажа изделия следует отвернуть два винта А и снять фольгированное кольцо. Двумя саморезами Б подключить провода подачи управляющего электрического сигнала (сечение провода не менее 0,5 мм2), предварительно убедившись, что другие концы проводов не подключены к каким-либо устройствам. Если изделие применяется в системе сигнализации, имеющей шлейф контроля несанкционированного вскрытия изделия- провода шлейфа следует подключить двумя винтами В, а к фольгированному кольцу (в отверстия ( 0,8) следует подпаять резистор в соответствии с инструкцией к системе сигнализации.

рис.1.

Двумя шурупами Г изделие следует прикрепить к стене или потолку, двумя винтами А закрепить фольгированное кольцо. Если к кольцу был подпаян резистор- сориентировать кольцо так, чтобы резистор был утоплен в углублении корпуса изделия. Надеть до упора декоративную крышку (если она входит в комплект). Закрепить провод, идущий от изделия. В последнюю очередь- подключить этот провод к системе сигнализации. При этом следует убедиться, что на контактах системы сигнализации отсутствует управляющее напряжение.

5.3. Во избежание злоумышленного повреждения изделия следует регулярно проверять целостность корпуса и контрольной мембраны.

5.4. Упаковку с изделием, хранившимся на холоде, перед вскрытием следует выдержать два часа при комнатной температуре.

5.5. Изделие малоэффективно, если при его срабатывании в помещении работает вытяжная вентиляция.

5.6. Изделие с истекшим гарантийным сроком хранения может продолжать эксплуатироваться в случае, если отсутствуют видимые повреждения корпуса и электрическое сопротивление мостика накаливания соответствует указанному в п.2.3. Измерение сопротивления проводят прибором комбинированным Ц 4324 или другого типа, обеспечивающим ток в измеряемой цепи не выше указанного в п.2.5. Для проведения измерения следует отключить провода подачи управляющего напряжения от системы сигнализации, вместо нее подключить к проводам измерительный прибор и провести измерение, находясь на расстоянии не менее 3 м от изделия.

6. ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ СРАБАТЫВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

6.1. Вещество АЛГОГЕН является наиболее эффективным из так называемых “полицейских ядов” - веществ, которые временно лишают преступника боеспособности, но при этом не наносят вреда здоровью. АЛГОГЕН вызывает сильнейшее раздражение при попадании ничтожных количеств на кожу, в глаза или носоглотку. При попадании в глаза тут же возникает сильнейшее слезотечение, боль и спазм глазных мышц (блефароспазм). В течение 10-15 минут пораженный не может открыть глаза. Боль и резко наступившая беспомощность вызывают состояние паники. Появляется страх навсегда ослепнуть, теряется ориентация, из-за этого- боязнь споткнуться, упасть с высоты и т.д. Через 10-15 минут возвращается способность открыть глаза, однако волна слез мешает видеть окружающие предметы. Еще через 10-15 минут все симптомы проходят, не требуя врачебного вмешательства. Воздействие аэрозоля на дыхательные пути столь же эффективно. При попадании вещества на кожу преступник сохраняет способность ориентироваться в пространстве, но испытывает чувство острого дискомфорта в связи с раздражением кожи. Высочайшая эффективность АЛГОГЕНА сочетается с высочайшей его безопасностью. Однако может потребоваться дегазация помещения.

6.2. Дегазация помещения происходит естественным путем в течение нескольких часов- за счет оседания частиц АЛГОГЕНА и уноса их сквозняками. Осевшие частицы уже не могут воздействовать на глаза и дыхательные пути (кроме того, АЛГОГЕН не имеет запаха). Слабое воздействие осевших частиц может появиться при подметании помещения. При влажной уборке может появиться чувство жжения ладоней от контакта с загрязненной водой и тряпкой.

6.3. Для быстрой дегазации помещения следует провести проветривание, затем удалить осевшую пыль с помощью пылесоса (веником не подметать, ковры не выбивать, фильтр от пылесоса выбросить или вытряхивать на открытом воздухе), затем провести влажную уборку, желательно с применением моющих средств, в которые добавлен химический отбеливатель окислительного типа (работать в резиновых перчатках!). При загрязнении одежда подвергается стирке или химчистке.

6.4. Если Вы подверглись действию АЛГОГЕНА, знайте:     Сколь сильно бы Вы не страдали, действие вещества скоро пройдет, не требуя врачебной помощи, не оставив никаких вредных последствий. Смертельное поражение возможно при одновременном срабатывании 70 тысяч изделий в Вашем помещении. Безопасность вещества подтверждена не только Минздравом Украины, но и обширными исследованиями зарубежных военных химиков (АЛГОГЕН стоит на вооружении полиции и армий США, России, Великобритании и др.).

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ У 23160261.003-98 при соблюдении потребителем данной инструкции, а также правил транспортирования и хранения, указанных в ТУ.

8.2. Гарантийный срок хранения- 18 месяцев со дня изготовления.

8.3. При выявлении дефектов в течение гарантийного срока изделие подлежит замене. Замена производится по месту приобретения или на предприятии-изготовителе, при условии, что на изделии имеется неповрежденная контрольная мембрана со штампом ОТК изготовителя.