Автоматический выключатель света с датчиком движения и микрофоном LX-2000

Поздравляем! Вы стали обладателем уникального датчика, который автоматически включает свет при обнаружении движения, а также при обнаружении звука (хлопка, громкого голоса). Датчик позволит значительно сэкономить электроэнергию и повысить комфорт Вашей жизни!

Функции выключателя

- Работа в режиме обыкновенного выключателя (ON/OFF).

- Работа с датчиком движения (PIR, SENS). При обнаружении движения в зоне действия датчика (140о х 12м.)  освещение включается, работает от 5 сек. до 7 мин. и отключается (регулируется резисторами – см.рисунок).

- Работа с датчиком движения и микрофоном (включает освещение при движении и от громкого звука, например, хлопка или звонка (PIR, MIC)).

Монтаж

Выключатель монтируется в электрическую коробку вместо обыкновенного выключателя (рис 2).

- Отключите напряжение;

- Снимите переднюю рамку, закрывающую датчик движения;

- Подключите электрические провода к выключателю (вставьте в отверстия на задней крышке выключателя и зажмите винтами, расположенными сверху);

- Установите выключатель в коробку;

- Подайте напряжение.

Настройка

На передней панели выключателя расположены следующие регуляторы:
SENS – чувствительность (регулирует дальность действия датчика движения)
TIME – время, на которое включается освещение (от 5 сек. до 7 мин.) 
LUX – освещенность, при которой включатся свет
MIC – чувствительность микрофона

1.  Режим обыкновенного выключателя
Установить регуляторы MIC, SENS и LUX в максимальное положение (крайнее справа), а  TIME - в минимальное. Переключатель установить в положение ON – освещение включается, в положении OFF – выключается, с задержкой 30 сек.

2.  Режим с датчиком движения
Переключатель установить в положение PIR. Освещение включается примерно на 20-30 сек. (датчик устанавливается в рабочий режим) и отключается. Теперь освещение включается только при движении в зоне действия датчика выключателя.
Регуляторами  SENS и TIME устанавливают зону действия и время выключения, а регулятором LUX устанавливают освещенность, при которой включается свет. (Днем в этом режиме свет включается только на 5 секунд)

3.  Работа с микрофоном
Переключатель - в положении MIC, регулятор LUX - в максимальном положении.
Выключатель срабатывает от датчика движения и микрофона. Регулятором  MIC установить чувствительность микрофона, а TIME – время включения.

Примечания:

- Монтировать датчик не ниже 1 метра от уровня пола.

- Не монтировать вблизи источника тепла (батарей, бойлеров).

- Не монтировать с лампами дневного света, оборудованными пусковым стартером.

- Не монтировать непосредственно в сеть (без подключения нагрузки).

- В режиме работы с микрофоном может включаться от громкого звука дверного звонка.

Технические характеристики

Питание	110В-250В~50/60 Гц

Нагрузка	до 300Вт при 110В

до 500Вт при 220-240В

Зона действия датчика движения PIR	140о до 12м при 24оС (регулируемая)

Чувствительность датчика	до 3 люкс (регулируемая)

Время задержки выключения	от 5 до 420 сек (регулируемое)

Чувствительность микрофона	30-90 db (регулируемая)

Высота монтажа	1-2,5м

Рабочая температура	от -20оС до +40оС

Влажность	93% RH

ООО «БЕЗАР-ИМПЕР»

125190, г.Москва, Ленинградский проспект д. 80

Корпус «Г», 9 этаж, Офис 911
Тел./факс: (495) 995-4969 (Многоканальный)

ICQ: 240330231
E-mail: info@allofsafety.ru, info@bezar.ru

Сайт: http://www.bezar.ru/, http://www.allofsafety.ru/

Пожалуйста, помните, что перед поездкой к нам Вам необходимо совершить заказ желаемого товара по телефону или с помощью сайта. В противном случае мы не можем гарантировать Вам наличие товара, и Ваша поездка может оказаться пустой тратой времени!