## «МАРКЕР-365»

Стойкий люминесцентный маркер для твердых поверхностей со свечением в области 365 нм

Люминесцентный маркер «Маркер-365» предназначен для пометки различных предметов с целью установления подлинности, выявления фактов подмены или несанкционированного вскрытия. Изготовлен в виде фломастера с пористым пишущим стержнем, пропитанным метящим веществом в органическом растворителе. Метка наносится на чистую твердую поверхность. Материалы, пригодные для нанесения метки: искусственная и натуральная кожа, окрашенные металлы, изделия из пластмассы, дерево и т.п.

О подлинности предмета судят по характерному синему свечению, возникающему после полного высыхания при освещении специальным ультрафиолетовым фонарем с длиной волны 365 нм.

Примечание:

- Во избежание высыхания, тщательно закрывайте пишущий стержень защитным  колпачком.

- Метящий состав отличается повышенной стойкостью: не смывается водными растворами моющих средств и органическими растворителями. Может быть удален только механически абразивными средствами.

Сохранность нанесенной метки  не менее 1 года.