# ИЗДЕЛИЕ «Мини-кредит-Л»

1. Назначение изделия

1.1 Химическая ловушка «Мини-кредит-Л» (далее изделие) предназначена для предотвращения краж из сейфов, касс, шкафов, ящиков столов и.т.п., а также для облегчения розыска и своевременного задержания преступника в случае совершения хищения, привлекая внимание к злоумышленнику цветным дымом.

2. Технические характеристики

2.1 Активный элемент изделия - патрон цветного дыма (ПЦД ТУ 7275-037-07514305-96).  Объем дымообразования не менее 5 м3.

2.2 Срабатывание изделия осуществляется от элемента питания типа «Крона» напряжением 9 В.

2.3 Изделие срабатывает при снятии с подставки.

2.4. Время задержки срабатывания изделия – 3 минуты ( + 30 секунд).

2.5 Изделие предназначено для эксплуатации в помещениях с температурой окружающего воздуха от  5  до  45ºС.

3. Описание конструкции

3.1 Конструктивно изделие выполнено в виде банковской пачки купюр, перевязанной банковской упаковочной лентой. Внутри пачки установлен патрон цветного дыма, схема задержки, контактная группа, элемент питания и магнит. Пачка устанавливается на специальную подставку с герконовым переключателем и жесткой чекой.

4. Порядок установки

4.1 Перед установкой необходимо извлечь изделие из упаковки и снять фиксирующую изделие на подставке резинку, не допуская продольного перемещения пачки относительно подставки. При этом чека в торцевой части подставки не должна выходить из пачки более чем на 1-5 мм.

4.2. Далее необходимо удалить защитную пленку с двухстороннего скотча, закрепленного на нижней части подставки и закрепить с помощью клейкого элемента пластиковую подставку с изделием в месте установки. Примеряясь к обстановке скрыть выходящие от подставки провода.

ВНИМАНИЕ! В процессе эксплуатации изделия необходимо контролировать положение пачки на подставке и не допускать смещения пачки относительно подставки.  Если произошло смещения пачки с подставки и предохранительная чека вышла из пачки необходимо незамедлительно установить пачку на подставку таким образом, чтобы чека вошла в пачку в месте надреза банковской ленты до упора ( чека входит внутрь пачки примерно на 1 см).

5. Принцип действия

При изъятии изделия с подставки замыкаются контакты герконового переключателя и на пульт охраны выдается сигнал тревоги. Кроме того, выдергивается чека и происходит запуск временного механизма схемы задержки. Через 3 минуты срабатывает дымовой патрон, распыляя оранжевый дым.

7. Указания по мерам безопасности

7.1 Запрещается применение изделия во взрывоопасных помещениях всех категорий и вблизи легковоспламеняющихся жидкостей.

8. Транспортирование и хранение

8.1 Упакованные изделия могут перевозиться любым видом транспорта с предохранением их от попадания влаги. Условия транспортировки должны соответствовать требованиям группы 1 ГОСТ15150.

8.2 Упакованные изделия следует хранить в сухих закрытых помещениях с температурой не ниже плюс 5 и не выше плюс 45ºС и относительной влажностью не выше 85%.

9. Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия 1 год со дня отгрузки с предприятия, при соблюдении условий хранения.