# ИЗДЕЛИЕ «Мини-кредит»

1. Назначение изделия

1.1 Химическая ловушка «Мини-кредит» (далее изделие) предназначена для предотвращения краж из сейфов, касс, шкафов, ящиков столов и.т.п., а также для облегчения розыска и своевременного задержания преступника в случае совершения хищения, привлекая внимание к злоумышленнику цветным дымом.

2. Технические характеристики

2.1 Активный элемент изделия - патрон цветного дыма (ПЦД ТУ 7275-037-07514305-96).  Объем дымообразования не менее 3 м3.

2.2 Срабатывание изделия осуществляется от элемента питания типа «Крона» напряжением 9 В.

2.3 Изделие срабатывает при снятии с подставки.

2.4. Время задержки срабатывания изделия – 3 минуты ( + 30 секунд).

2.5 Изделие предназначено для эксплуатации в помещениях с температурой окружающего воздуха от  5  до  45ºС.

3. Описание конструкции

3.1 Конструктивно изделие выполнено в виде банковской пачки купюр, перевязанной банковской упаковочной лентой. Внутри пачки установлен патрон цветного дыма, схема задержки, контактная группа.и элемент питания.

4. Порядок установки

4.1 Перед установкой необходимо извлечь изделие из упаковки и снять фиксирующую изделие на подставке резинку, не допуская продольного перемещения пачки относительно подставки. При этом чека в торцевой части подставки не должна выходить из пачки.

4.2. Далее необходимо удалить защитную пленку с двухстороннего скотча, закрепленного на нижней части подставки и закрепить с помощью клейкого элемента пластиковую подставку с изделием в месте установки.

ВНИМАНИЕ! В процессе эксплуатации изделия необходимо контролировать положение пачки на подставке и не допускать смещения пачки относительно подставки.  Если произошло смещения пачки с подставки и предохранительная чека вышла из пачки необходимо незамедлительно установить пачку на подставку таким образом, чтобы чека вошла в пачку в месте надреза банковской ленты до упора ( чека входит внутрь пачки примерно на 1 см).

5. Принцип действия

При изъятии изделия с подставки выдергивается чека и происходит запуск временного механизма схемы задержки. Через 3 минуты срабатывает дымовой патрон распыляя оранжевый дым.

6. Указания по мерам безопасности

6.1 Запрещается применение изделия во взрывоопасных помещениях всех категорий и вблизи легковоспламеняющихся жидкостей.

7. Транспортирование и хранение

7.1 Упакованные изделия могут перевозиться любым видом транспорта с предохранением их от попадания влаги. Условия транспортировки должны соответствовать требованиям группы 1 ГОСТ15150.

7.2 Упакованные изделия следует хранить в сухих закрытых помещениях с температурой не ниже плюс 5 и не выше плюс 45ºС и относительной влажностью не выше 85%.

8. Гарантии изготовителя

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия 1 год со дня отгрузки с предприятия, при соблюдении условий хранения.