«ОГОНЕК-254»

Люминесцентное меточное средство в виде мази

со свечением в области 254 нм

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

«ОГОНЕК-254» представляет собой тонкодисперсное люминесцентное вещество в виде мази с повышенной адгезией к кожному покрову человека.

Препарат «ОГОНЕК-254» предназначен для выявления фактов несанкционированного доступа, а также случаев хищения.

Препарат может наноситься на предметы с твердой поверхностью, состояние и местонахождение которых необходимо определить или проследить в ходе проведения розыскных мероприятий.

При соприкосновении с такими предметами на руках злоумышленника остается некоторое количество препарата. При последующем контакте рук, на которых имеется препарат «ОГОНЕК-254», с различными поверхностями на них остаются следы, видимые под действием ультрафиолетового излучения с длиной волны 254 нм (красное свечение).  При облучении осветителями с другой длиной волны, следы не могут быть обнаружены.

Способ применения

Мазь наносится тонким слоем на поверхность контролируемого объекта при помощи ватной палочки.

Количество мази должно быть минимальным. Процесс нанесения целесообразно контролировать в лучах ультрафиолетового фонаря с длиной волны 254 нм.

При нанесении на защищаемые поверхности мазь практически неразличима при освещении дневным светом.