«ОГОНЕК-365»

Люминесцентное меточное средство в виде мази

со свечением в области 365 нм

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

«ОГОНЕК-365» представляет собой тонкодисперсное люминесцентное вещество в виде мази с повышенной адгезией к кожному покрову человека.

Препарат «ОГОНЕК-365» предназначен для выявления фактов несанкционированного доступа, а также случаев хищения.

Препарат может наноситься на предметы с твердой поверхностью, состояние и местонахождение которых необходимо определить или проследить в ходе проведения розыскных мероприятий.

При соприкосновении с такими предметами на руках злоумышленника остается некоторое количество препарата. При последующем контакте рук, на которых имеется препарат «ОГОНЕК-365», с различными поверхностями на них остаются следы, видимые под действием ультрафиолетового излучения с длиной волны 365 нм (зеленое свечение).

Способ применения

Мазь наносится тонким слоем на поверхность контролируемого объекта при помощи ватной палочки.

Количество мази должно быть минимальным. Процесс нанесения целесообразно контролировать в лучах ультрафиолетового фонаря с длиной волны 365 нм.

При нанесении на защищаемые поверхности мазь практически неразличима при освещении дневным светом.