# «Пачка сигарет»

# Химическая ловушка

1. Назначение изделия

1.1 Химическая ловушка «Пачка сигарет» (далее изделие) предназначена для создания условий, обеспечивающих оперативное задержание преступника непосредственно после совершения кражи.

2. Технические характеристики

2.1 Расстояние выброса красящей композиции не менее 1,0 м.

2.2 Срабатывание изделия осуществляется от элемента питания напряжением 1,5 В, типоразмера АА (R316).

2.3 Изделие предназначено для эксплуатации в помещениях с температурой окружающего воздуха от 0 до 50ºС.

3. Описание конструкции

3.1 Конструктивно изделие выполнено в виде пачки сигарет. Внутри установлена пиротехническая капсула «Купель» с красящей композицией, контактная пара и элемент питания.

3.2 При вскрытии пачки сигарет контакты замыкаются и происходит выброс распыленной красящей композиции.

4. Указания по мерам безопасности

4.1 Запрещается применение изделия во взрывоопасных помещениях всех категорий и вблизи легковоспламеняющихся жидкостей.

4.2 В процессе транспортировки и хранения крышка коробки блока сигарет  фиксируется скотчем.

4.3 Согласно экспертному заключению № 01-05/396 от 12.10.2000г Института Токсикологии Министерства здравоохранения РФ применение изделия безопасно для человека.

5. Подготовка и порядок работы изделия

5.1 Перед закрытием помещения (магазина) поставить изделие на место, где оно наверняка будет замечено преступником. При открывании пачки происходит выброс специального химического вещества окрашивая руки, одежду и  лицо преступника в ярко-красный цвет. Не смывается в течение продолжительного времени. Облегчает розыск преступника среди лиц подозреваемых в возможности совершения преступления.

5.2 Следует учитывать, что выбрасываемая красящая композиция практически не смывается с одежды, а также с предметов, имеющих хорошо впитывающую влагу поверхность, и по возможности принять меры для предотвращения порчи дорогостоящего имущества.

6. Транспортирование и хранение

6.1 Упакованные изделия могут перевозиться любым видом транспорта с предохранением их от попадания влаги. Условия транспортировки должны соответствовать требованиям группы 1ГОСТ15150.

6.2 Упакованные изделия следует хранить в сухих закрытых помещениях с температурой не ниже плюс 5 и не выше плюс 45ºС и относительной влажностью не выше 85%.

7. Гарантии изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия 1 год со дня отгрузки с предприятия, при соблюдении условий хранения.

7.3 По истечении гарантийного срока эксплуатации рекомендуется произвести замену элемента питания изделия на предприятии изготовителе.