«Постамент»

Химическая ловушка

1. Назначение изделия

1.1 Химическая ловушка «Постамент» (далее изделие) предназначена для создания условий, обеспечивающих оперативное задержание преступника непосредственно после совершения кражи.

1.2 При попытке кражи охраняемого предмета происходит выброс распыленной красящей композиции.

2. Технические характеристики

2.1 Расстояние выброса красящей композиции не менее 1,0 м.

2.2 Срабатывание изделия осуществляется от элемента питания напряжением 1,5 В, типоразмера АА (R316).

2.3 Изделие предназначено для эксплуатации в помещениях с температурой окружающего воздуха от 0 до 50ºС.

3. Описание конструкции

3.1 Конструктивно изделие выполнено в виде пластмассовой коробки размером (100*100*40 мм), внутри которой установлена пиротехническая капсула «Купель», контактная группа и элемент питания.

3.2 При попытке кражи охраняемого предмета выдергивается чека, замыкается цепь питания и происходит выброс красящей композиции.

4. Указания по мерам безопасности

4.1 Запрещается применение изделия во взрывоопасных помещениях всех категорий и вблизи легковоспламеняющихся жидкостей.

5. Подготовка и порядок работы изделия

5.1 	Снять защитную пленку с двухстороннего скотча на нижней части изделия и прикрепить изделие к полке шкафа (сейфа, витрины).  направив капсулу «Купель» по направлению наиболее вероятного подхода злоумышленника.

5.2 На белую декоративную крышку изделия положить охраняемый предмет и прикрепить конец лески с флажком к данному предмету. При необходимости леску можно удлинить, привязав дополнительный отрезок лески к флажку. (флажок служит только для удобства крепления лески к предмету).

5.3. Внимание. Избегайте сильного натяжения или рывков лески, это может привести к выдергиванию чеки и срабатыванию изделия.

5.4  При попытке кражи охраняемого предмета произойдет срабатывание изделия и выброс красящей композиции, окрашивая руки, одежду и  лицо преступника в ярко-красный цвет. Не смывается в течение продолжительного времени. Облегчает розыск преступника среди лиц подозреваемых в возможности совершения преступления.

5.5. При необходимости перестановки изделия, осторожно отсоединить леску от охраняемого предмета и закрепить ее на крышке изделия, не допуская сильного натяжения и резких рывков лески. Открепить изделие от полки и произвести переустановку изделия согласно п.5.1-5.3.

6. Транспортирование и хранение

6.1 Упакованные изделия могут перевозиться любым видом транспорта с предохранением их от попадания влаги. Условия транспортировки должны соответствовать требованиям группы 1ГОСТ15150.

6.2 Упакованные изделия следует хранить в сухих закрытых помещениях с температурой не ниже плюс 5 и не выше плюс 45ºС и относительной влажностью не выше 85%.

7. Гарантии изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия 1 год со дня отгрузки с предприятия, при соблюдении условий хранения.

7.3 По истечении гарантийного срока эксплуатации рекомендуется произвести замену элемента питания изделия на предприятии изготовителе.