# Спецмазь «Родамин-Л»

1. Назначение

1.1 Спецмазь «Родамин» может быть использована в составе хим. ловушки «Коврик».

1.2. Спецмазь «Родамин» может быть использована для маркировки мест возможного проникновения злоумышленника в охраняемое помещение (крыша, чердак, окна, подпол).

1.3. Спецмазь может быть использована для маркировки каких-либо предметов, деталей, узлов агрегатов подвергаемых кражам на предприятиях, с целью выявления лиц (в.т.ч работников предприятий) причастных к кражам имущества.

2. Состав и технические характеристики

2.1 Состав мази:    Солидол синтетический ГОСТ 4366-76 – 8 частей;

Родамин В ТУ 6-09-2463-77 – 1 часть.

Люминофор  365 нм – 1 часть.

2.2  Фасовка: В пластиковых банках по 100 мл мази в единице тары.

2.3. Цвет – красно-коричневый

2.4. Температурный диапазон эксплуатации от – 20ºС  до 50ºС.

2.5. Мазь обеспечивает возможность выявления следов родамина в виде красного люминесцентного свечения после удаления видимой окраски с кожи рук при освещении УФ-светом с длиной волны 365 нм.

2.6. Дата выпуска: 01.2014г

4. Подготовка и порядок работы изделия

4.1 Спецмазь «Родамин» может быть использована в составе хим. ловушки «Коврик-С». Для этого нанести спецмазь на придверный коврик. Норма расхода 100 грамм мази на 1 коврик. Перед закрытием помещения (магазина) коврик положить на входе в магазин ( у кассы, или в другом месте предполагаемого проникновения  преступников).. Перед открытием магазина коврик убрать. В случае несанкционированного проникновения в помещение, при наступании на коврик на подошве обуви преступника остается спецмазь, окрашивая подошву в красный цвет. Преступник оставляет характерные следы красного цвета. Облегчается розыск преступника по оставленным следам.

4.2. Спецмазь «Родамин» может быть использована для маркировки мест возможного проникновения злоумышленника в охраняемое помещение (крыша, чердак, окна, подпол). При проникновении в помещение через маркированные места спецмазь попадает на руки и одежду злоумышленника, окрашивая их в ярко-красный цвет. Не смывается в течение продолжительного времени. Облегчает розыск преступника среди лиц подозреваемых в возможности совершения преступления. Следует иметь в виду, что работники охраняемого помещения не должны контактировать с маркированными местами.

4.3. Спецмазь может быть использована для маркировки каких-либо предметов, деталей, узлов агрегатов подвергаемых кражам на предприятиях, с целью выявления лиц (в.т.ч работников предприятий) причастных к кражам имущества. При попытке кражи окрашивает руки, одежду преступника в ярко-красный цвет. Не смывается в течение продолжительного времени. Облегчает розыск преступника среди лиц подозреваемых в возможности совершения преступления. Следует иметь в виду, что работники предприятия не должны контактировать с маркированными предметами

5. Транспортирование и хранение

5.1 Упакованные изделия могут перевозиться любым видом транспорта с предохранением их от попадания влаги. Условия транспортировки должны соответствовать требованиям группы 1ГОСТ15150.

5.2 Упакованные изделия следует хранить в сухих закрытых помещениях с температурой не ниже 0 и не выше плюс 45ºС и относительной влажностью не выше 80%.

6. Гарантии изготовителя

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2. Гарантийный срок хранения – 1 год.

6.3 Гарантийный срок эксплуатации 1 год, при соблюдении условий хранения.

7. Свидетельство о приемке

7.1.   Изделие спецмазь «Родамин» изготовлено и принято в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.