# Спецмазь «СП»

## Паспорт

1. Назначение

1.1 Спецмазь «СП» может быть использована в составе хим. ловушки «Коврик», для усиления запахового следа человека. Запаховый препарат обеспечивает высокую одорологическую чувствительность и устойчивый условный рефлекс специально натренированных служебно-розыскных собак

2. Характеристики

2.1 Количество переносов препарата при давлении на рабочую поверхность 0,4 кГ/см2, не менее 100.

2.2  Фасовка: В пластиковых банках по 100 мл мази в единице тары.

2.3. Цвет – бесцветный

2.4. Температурный диапазон эксплуатации от – 20ºС  до 50ºС.

2.5. Дата выпуска: 01.2014г

4. Подготовка и порядок работы изделия

4.1 Нанести спец. мазь на коврик. Норма расхода 100 мл мази на 1 коврик. Перед закрытием помещения (магазина) коврик положить на входе в магазин ( у кассы, или в другом месте предполагаемого проникновения  преступников). Перед открытием магазина коврик убрать. В случае несанкционированного проникновения в помещение, при наступании на коврик на подошве обуви преступника остается спец. мазь. Преступник оставляет запаховые следы, по которым проводится поиск преступника, при помощи специально натренированных служебно-розыскных собак.

4.2. На время рабочего функционирования помещения ( магазина ) коврик сложить пополам, обработанной мазью стороной внутрь, и убрать в полиэтиленовый пакет подходящего размера.

5. Транспортирование и хранение

5.1 Упакованные изделия могут перевозиться любым видом транспорта с предохранением их от попадания влаги. Условия транспортировки должны соответствовать требованиям группы 1ГОСТ15150.

5.2 Упакованные изделия следует хранить в сухих закрытых помещениях с температурой не ниже 0 и не выше плюс 45ºС и относительной влажностью не выше 90%.

6. Гарантии изготовителя

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации 1 год, при соблюдении условий хранения.

7. Свидетельство о приемке

7.1.   Изделие спецмазь «СП» изготовлено и принято в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.