УФ-365-3W Профессиональный ультрафиолетовый фонарь

с длиной волны 365нМ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Профессиональный ультрафиолетовый фонарь предназначен для решения широкого круга задач, связанных с детальной экспертизой паспортов, водительских удостоверений, удостоверений личности, технических и транспортных документов, выездных виз, печатей, банкнот и прочих ценных бумаг и иных документов со специальной УФ- защитой.

Позволяет также выявить признаки частичной подделки документов, картин, марок (подчистки, травления, смывания, дописки, дорисовки, переклейки фотокарточек и т.п.).

Прибор может быть также применен криминалистами для поиска микрочастиц биологических следов на месте происшествия.

В фонаре используется УФ-светодиод с мощностью 3 Вт с длиной волны 365 нм.

2. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ВНИМАНИЕ!

Проверьте блок осветителя на предмет возможных повреждений во время транспортировки. В случае обнаружения повреждений, свяжитесь с Вашим поставщиком до момента проверки работоспособности фонаря.

3. Основные ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Источник излучения | Светодиод в виде чипа со сроком эксплуатации 20000 часов |
| --- | --- |
| Длина волны, нм | 365 |
| Мощность, Вт | 3 |
| Источник питания | 1 аккумулятор тип 18650 Li-ion |
| Выходное напряжение, В | 3.2-3.7 |
| Время работы от 1-го полностью заряженного аккумулятора, мин | 160 |
| Материал | Прочный авиационный алюминий |
| Цвет | Черный |
| Отражатель | Оптический отражатель покрытый защитным алюминием |
| Объектив | Закаленное стекло с покрытием AR |
| Конструкция | Водонепроницаемый до стандарта IPX8 |
| Габариты | 16 см(длина)*3.3см(диаметр) |
| Вес без аккумулятора,г | 126.8 |
| Аксессуары | Кистевой ремешок, аккумулятор 18650 Li-ion, зарядное устройство |

4. СОСТАВ КОМПЛЕКТА

- Ультрафиолетовый светодиодный фонарь – 1 шт.

- Аккумуляторная батарея (18650 Li-ion) – 1 шт.

- Зарядное устройство – 1 шт.

- Кистевой ремешок- 1 шт.

- Руководство по эксплуатации, паспорт-1 шт.

5. РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

5.1 Включение / выключение прибора

5.1.1. Кнопка включения/выключения расположена на корпусе фонаря.

5.1.2. Фонарь достигает полной мощности сразу же после включения.

5.1.3. При снижении яркости свечения зарядить аккумулятор с помощью входящего в комплект зарядного устройства. Время зарядки – 4 часа.

5.3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ФОНАРЕМ

5.3.1.  Не светите фонарем в глаза.

5.3.2. Старайтесь максимально ограничить воздействие на кожу.

5.3.3. При использовании фонаря в течение длительного времени или в ограниченном пространстве рекомендуется одевать защитные очки, одежду с длинными рукавами и перчатки.